## Slide 1: MotionTracking
Asbóth Árpád
2018.12.17.

## Slide 2: Használt SW eszközök, basic info
OS: Windows
Nyelv: C++
IDE: Visual Studio 2017
Képfeldolgozáshoz backend: OpenCV v3.4.3
Verziókövetés: GitHub + GitKraken

## Slide 3: Architektúra - calib
Input:
Forrás: (webcam / video fájl)
Marker tulajdonságai
  Fekete-fehér átmenetek száma
  Egyes négyzetek átmérője
Skip: ha videofájlt olvasunk be, meg lehet határozni, hány frame-enként rögzítse a kalibrálásra szánt frame-et.
Output fájl elérési útvonala
Output:
Camera matrix (3x3)
Távolság koefficiensek (5)

## Slide 4: Architektúra – TrackingMotion
Input:
Forrás: (webcam / video fájl)
Marker tulajdonságai
  Fekete-fehér átmenetek száma
  Egyes négyzetek átmérője
Kamera matrix + távolság koefficiensek (kalibráció eredményének elérési útvonala)
Output video elérési útvonal

## Slide 5: Felvétel
  Webkamera: Trust HD720p
  Kamera: Canon 200D (18-55mm objektív)
Felvételhez használt “állvány”:
Vertikális elrendezés

## Slide 6: Tervezett pályák + mérések
HD felvétel
Video
Output video
VGA felvétel
Video
Output video
VGA “long-run”
Video
Output video

## Slide 7: Forráskód
GitHub
Release DropBox-ban
  Calib
    Calib.exe
    Néhány kalibráláshoz használt video
    openCV dll
  MotionTracking
    TrackingMotion.exe
    3 mérés + 3 eredmény
    Txt-kben néhány kalibrálás eredménye különböző kamerákhoz/felbontásokhoz/sakktáblákhoz
      <kamera>_<felbontás>_<sakktábla méret>_<verzió>.txt
    openCV dll
Futtatás pl. a következőképpen lehetséges konzolról, Windows-ban:
  calib -source=calib_VGA_4x4_3.MP4 -skip=10
  TrackingMotion -source=MVI_7648_hd_3x3.MP4 -output=out_hd_3x3.mp4 -calibPath=canon_cam_calib_pars_hd_3x3.txt

## Slide 8: Felmerült problémák + lehetséges megoldásuk
Azt tapasztaltam, hogy az orientációt igen pontatlanul kapom meg a beépített függvénytől  Mivel a pozíció megbecslésére csak a távolság vektort használtam, az orientáció megváltozása jelentősen rontja az eredményt
  Rövid távolságon is látható, de még észrevehető az eredeti útvonal
  Hosszabb távolság (~5m) már jelentősen lerontja (összeadódnak a tévedések)
Lehetséges megoldások
  Más marker:
    Nagyobb (könnyebb detektálhatóság)
    Nem sakktábla, hanem hasonlóan négyzetekből álló, de egyedi minta (nem tudja az algoritumus az elgorgatottjaként értelmezni a látott markert)
  más megközelítések alkalmazása:
    Mozgó objektumok detektálása